拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商丘尚达塑业有限公司年产2000吨编织布改建项目 | 商丘市民权县建业路西段南侧 | 商丘尚达塑业有限公司 | 河南省昊德环保科技有限公司 | 本项目为改建，新增占地面积4500m2，总投资1150万元。对现有工程进行改建，在现有工程基础上增加内衬袋吹膜、编织袋印刷及边角料回收系统。主要设备为造粒机、割丝机、吹膜机、印刷机等。 | 1、废水。 造粒冷却水循环使用不外排。 2、废气。 造粒机设置在单独车间内，设备上方设集气罩收集，与现有工程拉丝工序共用1台UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，经1根15m高排气筒（DA001）达标排放；吹膜工序位于单独车间内，设备上方设集气罩收集废气，废气经收集后由1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，后由1根15m高排气筒（DA003）达标排放，造粒废气及吹膜废气排放均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放标准要求（非甲烷总烃≤60mg/m3），同时满足《关于全省开展工业 企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中的附件1其他行业要求（非甲烷总烃≤80mg/m3）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中的塑料制品行业B级要求（非甲烷总烃≤30mg/m3）；印刷机上方设置集气罩收集废气，与现有工程覆膜工序共用1套UV光氧催化+活性炭吸附装置，后由1根15m高排气筒（DA002）达标排放，污染物排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放标准要求（非甲烷总烃≤60mg/m3）、《印刷工业挥发性有机物排废气放标准》（DB41/1956-2020）表1排放标准要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3、最高允许排放速率1.0kg/h），同时满足《关于全省开展工业 企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中的附件1印刷行业要求（非甲烷总烃≤50mg/m3）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中的塑料制品行业B级要求（非甲烷总烃≤30mg/m3）。 3、噪声。本项目噪声主要为生产设备运行过程所产生的机械噪声，噪声级为70~90dB(A)，经厂房阻隔、采取基础减振、局部隔声等措施后，项目四厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固废。本项目固废分为一般固废和危险废物，其中一般固废有废包装袋、废水性油墨桶、废UV灯管（无汞）；危险废物主要为废活性炭；项目生产过程中产生的废包装物、废UV灯管经一般固废间（20m2）暂存，定期外售；废油墨桶经一般固废间（20m2）暂存后，定期交由厂家回收；废活性炭经危废间（10m2）暂存后，定期交有资质单位处置。 |